надежная экономичная сельскохозяйственная техника

Сеялка свекловичная однорядковая

СС-1 «ВИКТОРИЯ»

Русско-Шуганская средняя общеобразовательная школа

2007

Идея создания данной сеялки возникла в результате необходимости высева за короткое время большого количества семян в равной пропорции на большом участке.

Экономия времени и небольшие затраты на труд, сделали это орудие несравнимым подспорьем к ручному труду.

Если раньше требовалось много времени, сил и точности к посеву столовой свеклы, то сейчас этого не требуется.

Значительно сокращается высев посевного материала, повышается точность и ровность сева, уменьшаются потраченные силы.

Основной рабочий узел, высевающий аппарат данной модели,  взят от стандартной 12 рядковой свекловичной сеялки ССТ-12.

Данная конструкция в ходе создания получила ряд изменений.

Назначение, общее устройство,

технологический  процесс работы посевной машины СС-1 «ВИКТОРИЯ»

Свекловичная сеялка СС-1 «ВИКТОРИЯ» служит для посева калиброванных семян столовой свеклы пунктирным   способом.

СС-1 «ВИКТОРИЯ» имеет 1 посевную секцию, присоединенную при помощи параллелограммной подвеске к основной приводимой ручке управления.

Секция составлена из семенного бункера с высевающим аппаратом, полозовидного сошника, пневматического катка и выравнивающего шлейфа.
Семенной бункер прикреплен к корпусу высевающего аппарата. В корпусе смонтированы: капроновая шестерня с прикрепленным к ней высевающим диском в виде вертикального алюминиевого кольца с тремя рядами ячеек, отражатель семян, три клиновидных выталкивателя. В бункере ячейки диска с захваченными семенами движутся к отражателю, который удаляет с поверхности диска лишние зерна.

Семена перемещаются в нижнюю часть аппарата, здесь клиновой выталкиватель выбрасывает семена из ячеек на дно борозды.
Каждая секция снабжена двумя комплектами дисков, на которых обозначены размеры высеваемых семян: диски с ячейками диаметром 5,1 мм предназначены для высева семян шириной 3,5...4,5 мм, с ячейками диаметром 6 мм - для семян шириной 4,5...5,5 мм.
Высев семян регулируют изменением числа рядов ячеек на дисках и изменением частоты вращения последних. Число рядов ячеек на дисках изменяют установкой секторов, для чего диски смещают в осевом направлении.

Опорные колеса сеялки приводит в действие один семявысевающий аппарата. 
При помощи специальных приспособлений СС-1 «ВИКТОРИЯ» может использоваться для посева дражированных семян сахарной свеклы, гранулированных семян моркови, а также для посева проса, сои, гречихи, фасоли.

Сеялка производит посев с междурядьями 450, 600, 700 и 900 мм. Увеличенные колеса с почвозацепами обеспечивают более равномерное распределение семян вдоль рядка.

Технологический процесс происходит так.

В движение сеялка приводится двумя людьми, тянущими ее за сварную трубчатую конструкцию ручки. Ручка крепится к приводному валу при помощи трубчатых втулок, что обеспечивает легкое скольжение.

В процессе движения опорно-приводные колеса  при помощи цепи, механизма передач  и зубчатой передачи приводят во вращательное движение семявысевающий диск.

Из бункера семена наполняют ячейки высевающего диска и далее поступают к месту сброса. Вращаясь, счесывающий ролик  удаляет лишние семена.

В нижней части аппарата семена из ячеек по одному принудительно сбрасываются выталкивателем  на уплотненное дно борозды, приготовленное сошником.

Борозда с поступившими в нее семенами, укрывается самоосыпающейся почвой и уплотняется задним колесом.

Колесо, уплотняя почву над семенами, способствует контакту семян с почвой и поступлению к ним влаги.

Глубину заделки семян регулируют путем перемещения в вертикальном направлении прикатывающего колеса с помощью регулировочной шкалы-планки. Для этого освобождают крепежный болт и производят регулировку.

Опорно-приводное колесо с механизмом передач. Сеялка оборудована пневматическими колесами с механизмом передач. Механизм передает вращение от опорно-приводного колеса, высевающему аппарату сеялки.

Опорно-приводные колеса установлены на валу и крепятся при помощи ступиц, закрепленные при помощи шпонок.

Ступица колеса вращается на шарикоподшипниках, смонтированных на оси. От проникновения пыли они защищены манжетами. От осевого смещения ступицу предохраняют гайка, установленная на оси. К ступице колеса прикреплена ведущая звездочка. Эта звездочка при помощи приводной цепи вращает звездочку, установленную на входном валу механизма передач.

Механизм передач представляет собой две боковины, сочлененные между собой тремя стяжками. В боковинах на подшипниках смонтированы два шестигранных вала.

Входной вал механизма передач оборудован блоком, включающим в себя три звездочки. Эти звездочки при помощи цепи передают движение входному валу, на котором установлен блок с пятью звездочками.

Оба блока свободно передвигаются вдоль валов.

Изменение передаточных отношений производят перестановкой цепи на соответствующие звездочки.

Входной вал оснащен ведомой звездочкой, получающей вращение при помощи цепной передачи от звездочки, смонтированной на валу механизма передач на семявысевающие аппараты.

Противоположный конец вала оборудован двумя шестернями: одной ведущей и второй сменной. Ведущая шестерня передает вращение на вторичный вал, оснащенной ведомой шестерней.

Вращение с ведущей шестерни на ведомую передается при помощи паразитной шестерни, свободно вращающейся на оси.

Секция рабочих органов включает: механизм подвески секций, высевающий аппарат 6 (рис. 6.2), семенной 12 и туковый 15 сошники, загортачи 8 и 9, колеса 7, винт регулировочной глубины хода семенного сошника и подставку.

Семенной сошник, прикрепленный к корпусу высевающего аппарата размещен между двумя прикатывающими колесами. Такое расположение сошников способствует равномерному их заглублению на установленную глубину высева семян.

У наральника семенного сошника килевидная форма, создающая в почве клинообразную бороздку, исключающую перекатывание семян вдоль рядка.

Винтовой механизм глубины хода семенных сошников выполнен бесступенчатым и обладает регулировкой, позволяющей менять давление на передние и задние опорные катки с учетом состояния почвы.

Механизм подвески имеет кронштейн 3, при помощи которого посевная секция крепится к брусу рамы и поводки 4 и 16, связывающие кронштейн 3 подвижной параллелограммной связью с высевающим аппаратом 6.

Устойчивость хода посевной секции и дополнительное давление семенного ящика обеспечивается тем, что поводки 4 и 16 оснащены пружиной растяжения 5 с механизмом регулировки.

Аппарат высевающий представляет собой алюминиевый корпус.

В корпусе на оси смонтирована ступица с подшипниками качения и распорными кольцами, устраняющими осевое смещение подшипников.

В ступице размещена девяностозубовая зубчатка с установленным на ней высевающим диском.

Вал шестерня смонтирована на подшипниках качения, установленных в корпусе.

Вал шестерня при помощи сороказубовой зубчатки вращает девяностозубовую зубчатку и высевающий диск.

К валу шестерне при помощи шпонки неподвижно прикреплен ролик, а к верхней части корпуса болтом прикреплен отражатель. Зазор между отражателем и роликом устанавливают не более 0,1—0,6 мм.

Цилиндрические поверхности однорядных и двухрядных дисков оснащены соответственно одним или двумя рядами ячеек. Размеры этих ячеек равны фракциям высеваемых семян.

| Фракция семян, мм | Диаметр ячейки, мм | Глубина ячейки, мм |
| --- | --- | --- |
| 3,5-4,5 4,5-5,5 | 5,1 6,1 | 2,7 3,4 |

Размеры фракций обозначены на высевающих дисках.

Колеса  устанавливают в рамках  и располагают на равных расстояниях от семенного сошника. Колеса являются опорой посевной секции.

Загортачи  шарнирно прикреплены к рамке. Давление загортачей на почву регулируют перестановкой пружины в пазах сектора, который приварен к поводку загортача. Активность загортачей регулируют изменением угла атаки крыльев.

Механизм регулирования глубины хода семенного сошника включает в себя винт регулировочный и ручку.

Стяжка регулировочного винта имеет деления.

По этим делениям устанавливают глубину хода сошника. Глубину хода сошника изменяют вращением ручки регулировочного винта.

При помощи механизма регулирования глубины хода устанавливают сошники на одном уровне. Ширина между рядками регулируется самим пользователем. Он может сделать расстояние в пределах от 45 сантиметров до 30 сантиметров. Первоначальная регулировка установлена на 45 сантиметров. Для соблюдения этого параметра необходимо при разворотах на загоне пускать сеялку точно по следам опорных колес, т.е. тащить сеялку колесо в колесо.

В процессе работы необходимо периодически очищать сошник и прикатывающий каток, особенно если влажная почва.

Технические данные СС-1 «ВИКТОРИЯ»

| Модель | СС-1 |
| --- | --- |
| Ширина захвата (см) | 45 |
| Количество засеваемых рядков | 1 |
| Ширина междурядий (см) | 45 |
| Производительность (га/ч) | 3,9 |
| Глубина заделки семян (см) | от 3 до 8 |
| Норма высева семян, шт/п, м | от 8-35 |
| Емкость семенного бункера, дм 3 | 195 |
| Тип сошника | Килевидный |
| Количество высевающих аппаратов | 1 |